## Slide 1: Raw Sockets

## Slide 2: What are Raw Sockets?
No transport layer protocols, just bytes over IP
Supported by IPv4 and IPv6
  Amongst others

## Slide 3: Working with Raw Sockets

## Slide 4: Building a Datagram

## Slide 5: Injecting a Datagram

## Slide 6: Raw Socket Sniffer [scapy]

## Slide 7: Libpcap

## Slide 8: Overview
A tool developed by

## Slide 9: ICMP

## Slide 10: Packet Format
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Unused |  |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 

## Slide 11: Types: 8/0 – Echo / Echo Reply Message
Packet Format:
Types:
  0 = echo;
  8 = echo reply
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Identifier |  | Sequence Number | 
Data… |  |  | 
Notes: ה-data שנשלח ב-echo חייב להיות מוחזר ב-echo reply
Identifier ו-sequence = נועדו לעזור למקבל להתאים בין echo ל-reply.
למשל, identifier שיהיה כמו פורט ו-sequence שיעלה ב-1 עם כל בקשת echo שנשלחה.
המחשב שעונה מחזיר את אותם הערכים כמו השולח.

## Slide 12: Types: 3 – Destination Unreachable Message
Packet Format:
Code numbers:
  0 = net unreachable;
  1 = host unreachable;
  2 = protocol unreachable;
  3 = port unreachable;
  4 = fragmentation needed and DF set;
  5 = source route failed.
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Unused |  |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 
Notes: עשוי להגיע מה-gateway אם הוא מזהה שהיעד לא ברשת, או משרת היעד עצמו אם הוא לא מסוגל לשלוח חזרה הודעות (לדוגמא, פורט לא פעיל).
מקרה נוסף – כשהפקטה היא fragmanted אבל הפלאג של Don’t Fragment דולק – הgateway יהיה חייב להחזיר destination unreachable.
Codes 0, 1, 4, and 5 may be received from a gateway. Codes 2 and 3 may be received from a host.

## Slide 13: Types: 4 – Source Quench Message
Packet Format:
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Unused |  |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 
Notes: בקשה להאטה בקצב השידור
יכול להישלח מראוטר שמבאפר תעבורה ולא עומד בקצב/מhost שמקבל תעבורה.
אפשר לשלוח את הבקשה הזאת לפני שנגמר המקום בחלון הקבלה ולפני שמתחילים להפיל פקטות.

## Slide 14: Types: 5 – Redirect Message
Packet Format:
Code numbers:
  0 = Redirect datagrams for the Network.
  1 = Redirect datagrams for the Host.
  2 = Redirect datagrams for the Type of Service and Network.
  3 = Redirect datagrams for the Type of Service and Host.
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Unused |  |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 
Notes: ראוטר (G1) מקבל פקטה ובודק לאן לפי הroute table שלו הוא צריך לשלוח אותה (נניח G2).
אם G2 באותה רשת עם הsender אז הראוטר שולח לsender את הrediret message שאומר לו שיותר מהר לשלוח לG2.
אם ברמת הip דלוק הIP source route options אז G1 לא ישלח את הredirect גם אם יש דרך מהירה יותר לשלוח את הפקטה.

## Slide 15: Types: 11 – Time Exceeded Message
Packet Format:
Code numbers:
  0 = time to live exceeded in transit;
  1 = fragment reassembly time exceeded.
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Unused |  |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 
Notes: 0 – נגמר ה-TTL (מתגלה ע"י ה-gateway).
1 – לא התקבלו ב-host כל הפרגמנטים שהיו אמורים להגיע.

## Slide 16: Types: 12 – Parameter Problem Message
Packet Format:
Code numbers:
  0 = pointer indicates the error.
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Pointer | Unused |  | 
Internet Header + 64 bits of Original Data Datagram |  |  | 
Notes: Pointer = אם הקוד היה 0, זה מציין את המיקום של השגיאה בפקטה שנשלחה.

## Slide 17: Type: 13 – Timestamp Request Message Type: 14 – Timestamp Reply Message
Packet Format:
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Identifier |  | Sequence Number | 
Originate Timestamp |  |  | 
Receive Timestamp |  |  | 
Transmit Timestamp |  |  | 
Notes: הOriginate Timestamp זה הזמן האחרון שבו השולח נגע בפקטה
הReceive Timestamp זה הזמן הראשון שבו המקבל נגע בפקטה
והTransmit Timestamp זה הזמן האחרון שבו המקבל נגע בפקטה

## Slide 18: Type: 15 – Information Request Message Type: 16 – Information Reply Message
Packet Format:
0-7 | 8-15 | 16-23 | 24-31
Type | Code | Checksum | 
Identifier |  | Sequence Number | 
Notes: השימוש בהודעה זו היא לטובת הבנה של הרשת מה נמצא השולח.
את הודעת הrequest הוא שולח עם שדה הdst בip עם 0ים ומקבל תשובה מלאה, כך הוא יודע מה כתובת הרשת מה הוא נמצא.

## Slide 19: Anecdotes
Traceroute
  On Linux uses UDP
  On windows ICMP